## Slide 1
L10
TRAY
托盘级验收
L11
RACK
整机柜验收
L12
CLUSTER
集群级验收
技术分析报告
OCP GLOBAL SUMMIT 2026
「可制造性」
评估维度解析
L10–L12 测试覆盖 · 线缆与液路验证
以及「样机可运行即视为可量产」的工程含义
样机可运行 ≠ 可量产
研发管理层内部参考 · 基于 OCP 2026 官方演示材料
2026.10

## Slide 2
CONTENTS
目录
四章，
四个必须回答的问题。
04
01
起点：一行十九个字
P3–P4
为什么这一行值得单独拆——它把「做出来了」和「能重复做出来」切成两件事。
02
三级验收与覆盖率
P5–P9
L10 / L11 / L12 各自证明什么、不证明什么；覆盖率如何不被一个百分比糊弄。
03
两个物理面：线缆与液路
P10–P12
为什么偏偏点名这两类，以及它们的缺陷为什么在样机阶段不暴露。
04
从误区到工具
P13–P16
「样机可运行即可量产」错在哪一步，以及用什么判据替换它。
阅读建议：P6、P8、P11 三页可独立抽出，作为单独议题上会。
可制造性评估维度解析
02 / 16

## Slide 3
01
CHAPTER 01
起点
一行十九个字。
这是整份报告里唯一一处，
把「做出来了」和「能重复做出来」明确切开。
本章 P3–P4 · 共 2 页
03 / 16

## Slide 4
六个维度里，只有「可制造性」把证据卡在决策之后
01 · 起点
概念设计
样机 DVT
制造 PVT·MP
部署运营
性能
功耗
可靠性
可制造性
可维护性
生态成熟度
读法
01
决策早于证据
样机→量产的立项决策，发生在量产证据产生之前。这不是流程缺陷，是产品化的固有节奏。
02
两端都不牢
样机端只有 n=1 的存在性证据；分布性证据要等 PVT 之后才产生。
03
于是最容易被顶替
评审时用「样机跑通了」代替可制造性论证——不是谁在撒谎，是那一刻确实没有别的证据。
强证据
部分证据
基本无证据
可制造性评估维度解析
04 / 16

## Slide 5
02
CHAPTER 02
三级验收
L10 证明托盘，L11 证明机柜，
L12 证明集群。
三者不是逐级更严格，
而是回答三个不同的问题。
本章 P5–P9 · 共 5 页
05 / 16

## Slide 6
三级验收不是三道关，是三份互不替代的证明
02 · 三级验收
L10
托盘级
证明
单托盘在出厂状态下功能完整、性能达标。
测试域
上电时序 / 单卡压力 / 托盘内互连 / BMC 固件
输出物
托盘验收报告 + 序列号绑定记录
不证明
卡匣是否就位、72 卡 NVLink 域是否成立、机柜级液路是否连通
L11
整机柜
证明
托盘装进机柜后，互连与液路在装配态下成立。
测试域
NCCL all-reduce / 误码计数 / 保压与流量 / 母排压降
输出物
机柜验收记录 + busbw 与 #wrong 原始数据
不证明
跨柜传输、JCT 一致性、批次间的分布差异
L12
集群级
证明
多机柜协同下，作业能跑完且性能可复现。
测试域
跨柜 NCCL / 作业调度 / 故障注入 / 长稳运行
输出物
集群验收报告 + 性能基线
不证明
长期可用性、现场环境适应、量产批次一致性
为什么每级都要写「不证明」
缺一级，
就形成一个无法补偿的空洞。
每一级都明确声明自己「不证明」什么，这不是谦虚，是接口定义——它告诉下一级必须接手哪些风险。
如果 L11 跳过卡匣就位检查，L12 没有任何手段能把它补回来，只能等客户现场。
来源：OCP 2026《From Tray to Training Job: L10–L12 Manufacturing Test》
可制造性评估维度解析
06 / 16

## Slide 7
同一个缺陷，越晚被发现越贵——贵到不是一个量级
02 · 三级验收
缺陷逃逸成本倍数
200×
把 L10 拦下一个缺陷的成本记为 1×；同一个缺陷逃到运行期才暴露，处理成本约为 200×。
乘数里不只有返修费，还有拆装工时、停机窗口与客户信任。
分析模型示意：量级用于横向比较，不作为数值依据。
L10 出厂
托盘验收
1×
L11 机柜
整机柜验收
4×
L12 集群
集群验收
15×
客户现场
上架部署
60×
运行期
训练中断
200×
L11 是线缆与液路缺陷的最后一道低成本拦截点——而这两类缺陷，恰好是「样机阶段不暴露」的那一类。
可制造性评估维度解析
07 / 16

## Slide 8
覆盖率不是百分比，是四个分母
02 · 三级验收
为什么必须分层
一个 85%，
至少有两种读法。
可以是「85% 的用例都通过」，也可以是「85% 的条目有对应用例」。两个 85% 的工程含义完全不同。
所以评审材料里应当出现四个数字，而不是一个。
四层权重分配
故障模式层权重最高，因为它最难伪造
20%
需求覆盖
分母：规格书里的验收条目数
陷阱
只统计「有对应用例」的条目，不统计用例能否真的判定通过 / 失败。
25%
拓扑覆盖
分母：拓扑上所有需被信号或液体经过的节点与链路
陷阱
只测典型路径，把边角端口、备用链路默认算作已覆盖。
25%
工况覆盖
分母：温度 / 负载 / 电压 / 流量构成的工况组合
陷阱
只在稳态额定工况下测，用单点结论代表全域。
30%
故障模式覆盖
分母：FMEA 中已被识别出的失效模式数
陷阱
分母只写「已知会坏的」，未识别的失效模式根本不进分母。
WCI = 0.20·需求 + 0.25·拓扑 + 0.25·工况 + 0.30·故障模式
红线：任一层低于 50 分，直接判不通过——不允许用加权平均掩盖结构性缺失。
可制造性评估维度解析
08 / 16

## Slide 9
覆盖到什么程度就够了：一条成本交叉曲线
02 · 三级验收
Chart: 
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
逃逸成本 | 100 | 64 | 41 | 26 | 16 | 10 | 7
验证成本 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 26 | 45
横轴覆盖率；纵轴相对成本指数。两条曲线均为分析模型示意，非实测数据。
判断
不必追 100%，
但要主动抬高目标。
01
交叉点约在 81%。再往上加覆盖，验证成本涨得比逃逸损失降得快。
02
这个点会移动。量产爬坡期缺陷率上升，整条逃逸曲线右移，交叉点随之抬高。
03
覆盖目标是随阶段变化的变量，不是一次谈定的常数。
对评审的含义
要求团队报出「当前阶段的目标覆盖率」及其依据，而不是一个不带阶段的完成度。
可制造性评估维度解析
09 / 16

## Slide 10
03
CHAPTER 03
两个物理面
线缆与液路。
原文单独点名这两类，
因为它们是样机阶段最不暴露、
量产阶段最高频的两类失效。
本章 P10–P12 · 共 3 页
10 / 16

## Slide 11
来料检验和 TDR，救不了装配态
03 · 两个物理面
来料 IQC
组件 TDR
互锁信号
误码计数
NCCL 校验
现场巡检
未就位 / 未插到位
错插 / 插错端口
漏插
端子压接不良
线序错误
弯折 / 应力损伤
屏蔽 / 接地不良
可判定
部分可判定
弱信号
空白 = 无能力
核心判断
前两列，
对装配态几乎无效。
IQC 与 TDR 筛的是来料与组件级缺陷。「有没有插到位」是装配态属性，只有通电后的链路行为能反映。
互锁信号只证明「插了」
不证明插对了端口、也不证明插到位了。
误码计数能发现接触不良
但完全漏插时，链路可能根本不上报。
三者交叉，才算装配态成立
busbw 达标 且 #wrong = 0，缺一不可。
NCCL 判据引自 OCP 2026《From Tray to Training Job: L10–L12 Manufacturing Test》样例输出。
可制造性评估维度解析
11 / 16

## Slide 12
液路的问题不在今天，在三个月后
03 · 两个物理面
液路失效的六个暴露阶段
①
材料 / 密封件
②
出厂保压测试
③
运输与搬运
④
存储与冷启动
⑤
现场灌注 / 冲洗
⑥
长期运行
样机取样窗口只到这里
潜伏期
3–12
个月
慢渗、电化学腐蚀、冷热循环下的接头松动，都要在真实工况里跑上几个月才显形。
验收当天不漏，说明不了三个月后不漏。
区间为工程经验区间，非实测统计值。
用样机状态推断液路可制造性，取样点根本不在风险区；它能证明的只有「出厂那一刻不漏」。
纵轴：该阶段液路失效的发生概率 × 影响；横轴为产品生命周期顺序。高度为分析模型示意。
可制造性评估维度解析
12 / 16

## Slide 13
04
CHAPTER 04
拆掉那个逻辑
样机证明存在性，
量产要求分布性。
中间隔着 DVT 与 PVT
两道完整的工程台阶。
本章 P13–P16 · 共 4 页
13 / 16

## Slide 14
样机证明存在性，量产要求分布性
04 · 从误区到工具
四道台阶，缺一级就上不去
01
样机
存在性证明
n = 1
02
DVT
设计裕度达标
设计能过
03
PVT
产线跑得稳
线能跑通
04
MP
分布可控
批批一致
台阶高度示意「证据强度」，不代表工期或成本比例。
现实参照：Open Rack Wide
13
个月，从规范初稿到量产爬坡
这 13 个月不是在改设计，是在做公差、工装与产能。
2025.10
规范初稿 v0.9.0
2026.03
设计冻结 v0.9.5
2026.04
规范 v1.0.0
2026.11
量产爬坡
DVT 与 PVT 各走过至少一轮完整工程样机，才进入量产。
可制造性评估维度解析
14 / 16

## Slide 15
加权平均 56 分，判定仍然是不通过
04 · 从误区到工具
量产就绪度评分卡 · 八维
竖线 = 50 分红线
测试覆盖
45
20%
线缆装配验证
58
15%
液路验证
42
15%
工装与夹具
70
10%
良率与过程能力
65
15%
二供与库存
55
10%
可服务性
62
10%
变更管理
72
5%
示例分数仅用于演示评分卡结构，不代表任何真实项目的实测结论。
综合得分（加权）
56
/ 100
判定：不通过
测试覆盖 45、液路验证 42，两项触及红线。
加权平均看起来「及格」，但红线机制的意义正在这里：不允许用高分项把低分项拉平。
如果只看总分，这两个缺口会被良率与工装的高分掩盖，直到量产爬坡期才以停线的形式出现。
红线维度：测试覆盖、液路验证。任一项低于 50 分，整体直接判不通过。
可制造性评估维度解析
15 / 16

## Slide 16
三项动作，把判断依据换掉
04 · 从误区到工具
接下来 90 天
30
天
拆覆盖率
把「覆盖率 85%」拆成四个分母，逐条写清每一层的分子与分母定义。
交付物
四层覆盖率基线表
60
天
两个专项 DVP
线缆做装配态判据（互锁 + 误码 + NCCL），液路做六阶段取样点。
交付物
两份专项验证计划
90
天
改评审清单
把「样机可运行」移出证据清单，改为「样机可运行，且以下证据齐备」。
交付物
修订版评审清单
把判断依据从「谁说得更有信心」，换成「谁能拿出可复现的数据」。
可制造性评估维度解析 · 基于 2026 OCP Global Summit 官方材料
16 / 16